LİSANSSIZ  EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KAPSAM

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLER

1.4.BATARYA

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

Sözkunusu teknik şartname Lisanssız PMR446  el telsizi ( ruhsat gerektirmeyen PMR446 el telsizi) ile birlikte Yüksek kapasiteli Lİ-İON bataryalı, anten ve bel klipsi ve masa üstü sarj cihazını  ve kullanım kılavuzunu içerir.

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.2.1. Cihazda ses ve frekans karısmalarını onlemek için Standart QT ve  DQT Ton Kod Susturma özelligi bulunmalıdır. Bu standart şifreleme özelliğinin dışında ayrıca extra bir şifreleme (kripto) özelliği bulunmalı ve bu sayede yabancı kullanıcılardan gelebilecek ve kullanıcıyı rahatsız edebilecek ses ve frekans karışmaları önlenmiş olmalıdır.

1.2.2. Yüksek seviyeli kaliteli ses çıkış özelliğine sahip olmalıdır.

1.2.3.Düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu, yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

Cihaz IP 54-55 Toz ve su geçirmezlik standardına haiz olmalıdır.

1.2.4.Telsizin batarya kilit mekanizması telsizin alt kısmında değilde telsizin üst baş kısmında olmalıdır böylece telsizin yere düşme durumlarında batarya kilit mekanizması zarar görmemelidir.

1.2.5.Telsizin üzerinde en az 16 kanal olmalıdır. Ayrıca, Telsiz PMR446 Avrupa standardı frekansları dışında suç teşkil eden diğer harici frekanslara ayarlanamıyor olmalıdır.

1.2.6.Telsiz açıldığında ve kanal değişikliğinde kanal numarasını Türkçe seslı olarak bıldırebılmelıdır.

1.2.7.Telsiz de seviye ayarlı wox eller serbest kullanım özelliği bulunmalıdır.

1.2.8.Telsizin bel klipsi saglam  olmalı ve batarya üzerine değil telsiz ana gövdesine vida ile takılabilmelidir.

1.2.9.Telsizin Bataryası  li-ion  batarya ve 1800 mah yuksek kapasıtelı olmalıdır. Etikette belirtilen kapasite değeri ile batarya bloğunun içindeki pillerin kapasite değeri aynı olmalıdır. Yanıltıcı batarya kapasite etiketleri kullanılmamış olmalıdır.

1.2.10.Telsiz bilgisayar ve arayüz programı yardımı ile kolayca programlanabilmelidir.

1.2.11. Telsizin alıcı hassasiyeti ıyı olmalıdır. Değer 0.18 mikrowolt un uzerınde olmamalıdır.

1.2.12. Telsizde MIL STD  C  D  E  F   askerı standartı bulunmalıdır

1.2.13.Telsizde dusuk sarj uyarı özellıgı sesli olarak olmalıdır

1.2.14.Telsiz  PMR 446 mhz Lisanssız El telsizleri frekanslarına ayarlanabılmelıdır. Diğer tüm lisanssız el telsizleri ile tam uyumlu olmalıdır.

1.2.15.Telsizin gönderme süresi sınırlama tot özellıgı bulunmalıdır

1.2.16.Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliği olmalıdır

1.2.17.Telsiz üzerindeki LED vasıtasıyla alma, gönderme, bilgileri, alınabılmelidir.

1.2.18.Telsizin sarj cihazı masaustu hızlı sarj cıhazı olmalıdır. Çabuk arızalanan USB girişli kablo ile şarj edilebilen tipteki şarj cihazları tercih edilmeyecektir.

1.2.19.Telsizin bataryası ayreten telsızden ayrı olarakda sarj edılebılmelıdır.

1.2.20.Telsiz bılgısayar aracılıgıyla programlanabilen en az iki adet cok amaclı programlanabılır tuslara sahıp olmalıdır

1.2.21.Telsiz yapısı ıtıbarıyle az arıza verecek sekılde tasarlanmıs olmalıdır, arıza durumunda da yapısı itibariyle kolay tamir edilebilir olmalıdır.

1.2.22.Telsiz kanal tarama özellıgıne sahıp olmalıdır.

1.2.23.Telsizlerin boyu en fazla 105 mm olmalı agırlıgı 220 gr ı gecmemelidir

1.2.24 Telsizler mücbir sebebler hariç 10 yıl yedek parça garantili olarak satılacaktır.

1.2.25 Telsizin yan kısmında bir etiketlik olmalı ve kullanıcı kendi ismini etiketleyebilmedir. Böylece telsizleri kullanıcılar kolayca ayırt edebilmelidirler.

1.2.26 Yüklenici firma telsiz bakım ve onarımında yeterli donanıma sahip olduğunu TSE 13100 Hizmet yeterlilik belgesi ile belgelemelidir.

1.2.27 Yüklenici firma satışını yapacağı ürünlerin distribütörü (ithalatçısı) olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2.28 Telsizin bataryası 7,4 volt olmalıdır. 3,7 volt ile çalışan performansı düşük batarya ve telsizlerden olmamalıdır.

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.3.1.Genel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.1.1.Çalışma şekli Simplex

1.3.1.2.Frekans bandı PMR446; 446.00625-446.019375 mHz arasında olmalıdır.

1.3.1.3.Kanal aralığı 12.5 kHz olmalıdır.

1.3.1.4.Çalışma Sistemi Konvansiyonel olmalıdır.

1.3.1.5.Frekans Ayarı Sentezörlü olmalıdır.

1.3.1.6 Kanal Sayısı minimum 16 olmalıdır.

1.3.1.7.Güç Kaynağı yüksek gerçek kapasite 1800 Mah Lİ-İON batarya  olmalıdır.

1.3.1.8.Çalışma Sıcaklığı  -20(C ile  +60(C aralığı olmalıdır.

1.3.1.9.Anten Empedansı 50 ( (elli ohm) olmalıdır.

1.3.1.10.Nominal Çalışma gerilimi  7.4 V olmalıdır.

1.3.2.Verici teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.2.1.PMR446 Mhz. bandında çalışabilmelidir.

1.3.2.2.Frekans bandı PMR446  446.00625-446.19375 mHz olmalıdır.

1.3.2.3.Kanal Aralığı 12,5 kHz olmalıdır.

1.3.2.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C arasında   (2.5 ppm olmalıdır.

1.3.2.5.Maximum Frekans Sapması 12,5 kHz’de (2.5 kHz olmalıdır.

1.3.2.6.FM Ham ve Artık Gürültüsü –45dB olmalıdır.

1.3.2.7.Çıkış gücü 446 mHz de en az 0,5w olmalıdır.

1.3.2.8.İstenmeyen Yayın Gücü –40dBm veya daha düşük olmalıdır.

1.3.2.9. Yan Kanal Gücü 12.5kHz için -65 dB olmalıdır.

1.3.2.10.Ses Frekans bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.2.11.Yayın tıpı genıs 16K0FE  Dar 8K50F3E  olmalıdır

1.3.3.Alıcı Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.3.1.PMR446 Mhz. 446.00625-446.19375 Mhz.  bandında çalışabilmelidir.

1.3.3.2.Frekans bandı PMR446  mHz olmalıdır.

1.3.3.3.Kanal Aralığı 12,5 olmalıdır.

1.3.3.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C  de  (2.5ppm olmalıdır.

1.3.3.5.Duyarlık 12dB SINAD için 0.18(V olmalıdır.

1.3.3.6.İstenmeyen Yayın Bastırması 70dB olmalıdır.

1.3.3.7.Yan Kanal Seçiciliği 12.5kHz olmalıdır.

1.3.3.8.Ses Çıkış Gücü 0,5 W olmalıdır.

1.3.3.9.Ses Frekans Bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.3.10. Ham ve Artık  –45dB olmalıdır.

1.3.3.11. Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.

1.4.BATARYA

1.4.1.Bataryalar standart olarak yüksek kapasiteli Lİ - İON 1800 Mah batarya olmalıdır. Batarya bloğu üzerindeki etikette yazan değer ile bloğun içindeki pilin üzerinde yazan pil kapasite değeri aynı olmalı yanıltıcı etiketler kullanılmamalıdır.