KONVANSİYONEL EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KAPSAM

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLER

1.4.BATARYA

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

Sözkunusu teknik şartname konvansiyonel el telsizi ile birlikte Yüksek kapasiteli Lİ-İON bataryalı, anten ve bel klipsi,ve sarj cihazını  ve kullanım kılavuzunu içerir.

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.2.1. cihazda karısmaları onlemek için QT ve  DQT Ton Kod Susturma özelligi bulunmalıdır ayrıca Ara Tonlara ayarlanabilme özelliği bulunmalı ve bu özellik  Frekans karışmalarını minimuma  indirgeyebilmelidir.

1.2.2. emsallerine göre daha Yüksek seviyeli kaliteli ses çıkış özelliğine sahip olmalıdır. 8 ohm  da 1W

1.2.3.Düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu, yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

Cihaz farklı hava kosullarında -20 ve  +60 derecede çalısabilmelidir

1.2.4.Telsizde  düsük yüksek güç secimi tusu bulunmalı ve programlanabılmelıdır.

1.2.5.Telsizin üzerinde en az 16 kanal olmalıdır

1.2.6.telsiz acıldıgında yada kanal degıstırıldıgınde kanal numarasını ve hangi guc modunda ayarlanmıs oldugunu ve batarya seviyesini  seslı olarak bıldırebılmelıdır.

1.2.7.telsiz de wox özelligi bulunmalıdır.

1.2.8.Telsizin bel klipsi saglam  olmalı ve bataryaya değil telsiz ana gövdesine vida ile           takılabilmelidir

1.2.9.Telsizin Bataryası  li-ion  batarya ve 1600 mah yuksek kapasıtelı olmalıdır .

1.2.10.Telsiz de bir adet panik butonu bulunmalı bu butona basıldığında telsiz yüksek sesle siren sesi çıkarabilmelidir.

1.2.11. telsizin alıcı hassasiyeti cok ıyı olmalı bu deger 0.18 mikrowolt civarında  olmalıdır.

1.2.12. Telsizde MIL STD  C  D  E F G   askerı standartı bulunmalıdır

1.2.13.telsizde dusuk sarj uyarı özellıgı sesli olarak olmalıdır

1.2.14.telsiz  PMR 446 mhz Lisanssız El telsizleri frekanslarına ayarlanabılmelıdır.

1.2.15.Telsizin gönderme süresi sınırlama tot özellıgı bulunmalıdır

1.2.16.Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliği olmalıdır

1.2.17.Telsiz üzerindeki LED vasıtasıyla alma, gönderme, batarya bilgileri, alınabılmeli

1.2.18.Telsizin sarj cihazı masaustu hızlı sarj cıhazı olmalıdır

1.2.19.Telsizin bataryası ayreten telsızden ayrı olarakda sarj edılebılmelıdır.

1.2.20.telsiz bılgısayar aracılıgıyla cok amaclı programlanabılır tuslara sahıp olmalıdır

1.2.21.Telsiz yapısı ıtıbarıyle az arıza verecek sekılde tasarlanmıs olmalıdır,  arıza durumundada yapısı itibariyle kolay onarılabılır olmalıdır.

1.2.22.telsiz kanalları tarama özellıgıne sahıp olmalıdır öncelıklı taramada yapabılmelıdır

1.2.23.Telsiz ergonomık estetık ve hafif olmalıdır boyu en fazla 105 mm olmalı agırlıgı 230 gr ı gecmemelidir

1.2.24 Telsizin gucu en az 0,5w olabılmelıdır.

1.2.25 telsiz yetkisiz kişilerce programlanamaması için şifre koruması bulunmalıdır.

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.3.1.Genel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.1.1.Çalışma şekli Simplex

1.3.1.2.Frekans bandı 446  mHz olmalıdır.

1.3.1.3.Kanal aralığı 12.5kHz, ve   25kHz olmalıdır.

1.3.1.4.Çalışma Sistemi Konvansiyonel olmalıdır.

1.3.1.5.Frekans Ayarı Sentezörlü olmalıdır.

1.3.1.6 Kanal Sayısı minimum 16 olmalıdır.

1.3.1.7.Güç Kaynağı yüksek kapasite Lİ-İON batarya  olmalıdır.

1.3.1.8.Çalışma Sıcaklığı  -20(C ile  +60(C aralığı olmalıdır.

1.3.1.9.Anten Empedansı 50 ( (elli ohm) olmalıdır.

1.3.1.10.Nominal Çalışma gerilimi  7.5 V olmalıdır.

1.3.2.Verici teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.2.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.2.2.Frekans bandı 446  mHz olmalıdır.

1.3.2.3.Kanal Aralığı 12,5/ 25 kHz olmalıdır.

1.3.2.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C arasında   (2.5ppm olmalıdır.

1.3.2.5.Maximum Frekans Sapması 12,5kHz’de (2.5kHz, 25kHz’ de (5kHz olmalıdır.

1.3.2.6.FM Ham ve Artık Gürültüsü –45dB olmalıdır.

1.3.2.7.Çıkış gücü 446 mHz en az 0,5w olmalıdır.

1.3.2.8.İstenmeyen Yayın Gücü –40dBm veya daha düşük olmalıdır.

1.3.2.9. Yan Kanal Gücü 12.5kHz için -65 dB, 25kHz için -70dB olmalıdır.

1.3.2.10.Ses Frekans bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.2.11.yayın tıpı genıs 16K0FE  Dar 8K50F3E  olmalıdır

1.3.3.Alıcı Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.3.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.3.2.Frekans bandı 446  mHz olmalıdır.

1.3.3.3.Kanal Aralığı 12,5/  25 kHz olmalıdır.

1.3.3.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C  de  (2.5ppm olmalıdır.

1.3.3.5.Duyarlık 12dB SINAD için 0.18(V olmalıdır.

1.3.3.6.İstenmeyen Yayın Bastırması 70dB olmalıdır.

1.3.3.7.Yan Kanal Seçiciliği 12.5kHz için 65 dB, 25kHz için 70dB olmalıdır.

1.3.3.8.Ses Çıkış Gücü 1W olmalıdır.

1.3.3.9.Ses Frekans Bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.3.10. Ham ve Artık  –45dB olmalıdır.

1.3.3.11. Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.

1.4.BATARYA

1.4.1.Bataryalar standart olarak yüksek kapasiteli Lİ - İON 1600 Mah batarya olmalıdır.