KONVANSİYONEL LİSANSSIZ EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KAPSAM

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLER

1.4.BATARYA

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

Sözkunusu teknik şartname konvansiyonel el telsizi ile birlikte Yüksek kapasiteli Lİ-İON bataryalı, anten ve bel klipsi,ve sarj cihazını  ve kullanım kılavuzunu içerir.

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.2.1. cihazda karısmaları onlemek için QT ve  DQT Ton Kod Susturma özelligi bulunmalıdır ayrıca Ara Tonlara ayarlanabilme özelliği bulunmalı ve bu özellik  Frekans karışmalarını minimuma  indirgeyebilmelidir.

1.2.2. Ses çıkış seviyesi gürültülü ortamlarda rahatça duyulabilmesi için 1w olmalıdır.

1.2.3.Düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu, yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

Cihaz IP 65 Toz ve Su geçirmezlik özelliğine sahip olmalıdır.

1.2.4.Telsizin dış kasası ağır kullanım koşullarında daha uzun ömürlü olması için alüminyum alaşımlı metal olmalıdır.

1.2.5.Telsizin üzerinde en az 16 kanal olmalıdır

1.2.6. Telsiz kanal degıstırıldıgınde kanal numarasını sesli olarak söyleyebilmelidir.

1.2.7. Telsizin mikrofon kazanç ayarı program üzerinden kolayca yapılabilmelidir. Bu özellik gürültülü ortamlarda arka ortam seslerinin karşı tarafa gürültü olarak gitmesini engelleyecektir.

1.2.8.Telsizin bel klipsi sağlam  olmalı ve bataryaya değil telsiz ana gövdesine vida ile           takılabilmelidir

1.2.9.Telsizin Bataryası  li-ion  batarya ve 1650 mah yuksek kapasıtelı olmalıdır .

1.2.10.Telsiz bilgisayar yardımı ile kolayca programlanabilmelidir.

1.2.11. Telsizin hoparlör tasarımı demir tozuna karşı koruma sağlayacak şekilde olmalıdır

1.2.12. Telsizde MIL STD 810  C  D  E F G   askerı sağlamlık standartı bulunmalıdır.

1.2.13. Telsizde dusuk sarj uyarı özellıgı sesli olarak olmalıdır

1.2.14. Telsiz  PMR 446 mhz Lisanssız El telsizleri frekanslara ayarlanabılmelıdır.

1.2.15. Telsizin gönderme süresi sınırlama TOT  özellıği bulunmalıdır

1.2.16. Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliği olmalıdır

1.2.17. Telsiz üzerindeki LED vasıtasıyla alma, gönderme, batarya bilgileri, alınabılmeli

1.2.18. Telsizin sarj cihazı masaustu hızlı sarj cıhazı olmalıdır

1.2.19. Telsizin bataryası ayreten telsızden ayrı olarakda sarj edılebılmelıdır.

1.2.20. Telsiz bılgısayar aracılıgıyla cok amaclı programlanabılır tusa sahıp olmalıdır

1.2.21. Telsiz yapısı ıtıbarıyle az arıza verecek sekılde tasarlanmıs olmalıdır,  arıza durumunda da yapısı itibariyle kolay onarılabılır olmalıdır.

1.2.22.Telsiz anteni çok uzun olmamalı yapısı itibariyle de sağlam olmalıdır.

1.2.23.Telsiz ergonomik olmalı boyu en fazla 140 mm ağırlığı en fazla 300 gr olmalıdır.

1.2.24 Telsizin açma kapama ve kanal düğmeleri iş eldiveniyle de rahatça kavranır ve çevrilebilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.3.1.Genel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.1.1.Çalışma şekli Simplex

1.3.1.2.Frekans bandı 446  mHz olmalıdır.

1.3.1.3.Kanal aralığı 12.5kHz, ve   25kHz olmalıdır.

1.3.1.4.Çalışma Sistemi Konvansiyonel olmalıdır.

1.3.1.5.Frekans Ayarı Sentezörlü olmalıdır.

1.3.1.6 Kanal Sayısı minimum 16 olmalıdır.

1.3.1.7.Güç Kaynağı yüksek kapasite Lİ-İON batarya  olmalıdır.

1.3.1.8.Çalışma Sıcaklığı  -20(C ile  +60(C aralığı olmalıdır.

1.3.1.9.Anten Empedansı 50 ( (elli ohm) olmalıdır.

1.3.1.10.Nominal Çalışma gerilimi  7.4 V olmalıdır.

1.3.2.Verici teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.2.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.2.2.Frekans bandı 446  mHz olmalıdır.

1.3.2.3.Kanal Aralığı 12,5/ 25 kHz olmalıdır.

1.3.2.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C arasında   (2.5ppm olmalıdır.

1.3.2.5.Maximum Frekans Sapması 12,5kHz’de (2.5kHz, 25kHz’ de (5kHz olmalıdır.

1.3.2.6.FM Ham ve Artık Gürültüsü –45dB olmalıdır.

1.3.2.7.Çıkış gücü 446 mHz  .5w olmalıdır.

1.3.2.8.İstenmeyen Yayın Gücü –40dBm veya daha düşük olmalıdır.

1.3.2.9. Yan Kanal Gücü 12.5kHz için -65 dB, 25kHz için -70dB olmalıdır.

1.3.2.10.Ses Frekans bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.2.11.yayın tıpı genıs 16K0FE  Dar 8K50F3E  olmalıdır

1.3.3.Alıcı Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.3.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.3.2.Frekans bandı 446  mHz olmalıdır.

1.3.3.3.Kanal Aralığı 12,5/  25 kHz olmalıdır.

1.3.3.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C  de  (2.5ppm olmalıdır.

1.3.3.5.Duyarlık 12dB SINAD için 0.28(V olmalıdır.

1.3.3.6.İstenmeyen Yayın Bastırması 70dB olmalıdır.

1.3.3.7.Yan Kanal Seçiciliği 12.5kHz için 65 dB, 25kHz için 70dB olmalıdır.

1.3.3.8.Ses Çıkış Gücü 1W olmalıdır.

1.3.3.9.Ses Frekans Bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.3.10. Ham ve Artık  –45dB olmalıdır.

1.3.3.11. Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.

1.4.BATARYA

1.4.1.Bataryalar standart olarak yüksek kapasiteli Lİ - İON 1650 Mah batarya olmalıdır.