LİSANSSIZ EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KAPSAM

1.1.ŞARTNAME  KAPSAMI

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLER

1.4.BATARYA

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI

Söz konusu teknik şartname konvansiyonel el telsizi ile birlikte Yüksek kapasiteli Lİ-İON bataryalı, anten ve bel klipsi,ve şarj cihazını  ve kullanım kılavuzunu içerir.

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.2.1. 	Cihazda karışmaları önlemek için CTCSS ve DCS Ton Kod Susturma özelliği

Bulunmalı,

1.2.2.	Telsizin hoparlörünü tozdan ve kirden koruyan  metal hoparlör koruma sistemi    ………….bulunmalıdır.

1.2.3.	Düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu,

yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

1.2.4.	Telsizde fener özelliği bulunmalı  gerektiğinde tek tuş ile kullanılabilir olmalıdır    .

1.2.5.	Telsizin üzerinde en az 16 kanal olmalıdır

1.2.6.	Telsiz açıldığında yada kanal değiştirildiğinde kanal numarasını sesli olarak bildirebilmelidir.

1.2.7.	Telsiz de kulaklık mikrofon kullanmadan kendinden VOX sesle göndermeye geçme özelliği bulunmalıdır.

1.2.8.	Telsizin bel klipsi kolay değişim için batarya üzerinde gecmeli model  olmalıdır

1.2.9.	Telsizin Bataryası  li-ion  batarya ve 1300 mAh kapasiteli olmalıdır .

1.2.10.Telsiz bilgisayar yardımı ile kolayca programlanabilmelidir.

1.2.11 Telsizin şarj cihazı adaptörsüz swich mod lu  masa ustu sarj cihazı  olmalıdır.

1.2.12.Telsizin gücü en az  0.5 w olmalıdır

1.2.13.Telsizde sesli düşük şarj uyarı özelliği olmalıdır

1.2.14.Telsiz  alma ve gönderme frekeansı 446 Mhz pmr frekansları olmalıdır

1.2.15.Telsizin gönderme süresi sınırlama (TOT) özelliği bulunmalıdır

1.2.16.Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliğine olmalıdır

1.2.17.Telsiz.üzerindeki.LED.vasıtasıyla.alma,gönderme.ve.batarya.dolulukbilgileri,alına              ………….bilmelidir

1.2.18.Telsizde (rocer beep) anlasıldı dogrulama sinyali gönderebilme özelliği olmalıdır.

1.2.19.Telsizin bataryası telsizden ayrı olarakda sarj edilebilmelidir.

1.2.20.Telsiz bilgisayar aracılığıyla programlanabilir tuşlara sahip olmalıdır

1.2.21.Telsizin boyu en fazla 102 mm agırlıgı ise 208 gr ı geçmemelidir.

1.2.22.Telsiz kanalları tarama özelliğine sahip olmalıdır öncelikli tarama yapabilmelidir.

1.2.23 Telsizde IP 55 ve MIL  STD c d e  askeri standartı bulunmalıdır

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.3.1.Genel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.1.1.Çalışma şekli Simplex  olmalıdır.

1.3.1.2.Frekans bandı  446 mHz olmalıdır.

1.3.1.3.Kanal aralığı 12.5kHz olmalıdır.

1.3.1.4.Çalışma Sistemi Konvansiyonel olmalıdır.

1.3.1.5.Frekans Ayarı Sentezörlü olmalıdır.

1.3.1.6 Kanal Sayısı minimum 16 olmalıdır.

1.3.1.7.Güç Kaynağı yüksek kapasite Lİ-İON batarya 1300 MAH olmalıdır.

1.3.1.8.Çalışma Sıcaklığı  -30(C ile  +60(C aralığı olmalıdır.

1.3.1.9.Anten Empedansı 50 ( (elli ohm) olmalıdır.

1.3.1.10.Nominal Çalışma gerilimi  7.5 V olmalıdır.

1.3.2.Verici teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.2.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.2.2.Frekans bandı 446 mHz olmalıdır.

1.3.2.3.Kanal Aralığı 12,5 khz olmalıdır.

1.3.2.4.Frekans Kararlılığı -30(C ile  +60(C arasında   (2.5ppm olmalıdır.

1.3.2.5.Maximum Frekans Sapması 12,5kHz’de (2.5kHz, 25kHz’ de (5kHz olmalıdır.

1.3.2.6.FM Ham ve Artık Gürültüsü –40dB olmalıdır.

1.3.2.7.Çıkış gücü 446mHz için 0.5W olmalıdır.

1.3.2.8.İstenmeyen Yayın Gücü –36dBm veya daha düşük olmalıdır.

1.3.2.9. Yan Kanal Gücü 12.5kHz için -62 dB, 25kHz için -70dB olmalıdır.

1.3.2.10.Ses Frekans bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.2.11.yayın tıpı genıs 16K0FE  Dar 8K50F3E  olmalıdır

1.3.3.Alıcı Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.3.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.3.2.Frekans bandı 446 mHz olmalıdır.

1.3.3.3.Kanal Aralığı 12,5    kHz olmalıdır.

1.3.3.4.Frekans Kararlılığı -30(C ile  +60(C  de  (5 ppm olmalıdır.

1.3.3.5.Duyarlık 12dB SINAD için 0.20(V olmalıdır.

1.3.3.6.İstenmeyen Yayın Bastırması 60dB olmalıdır.

1.3.3.7.Yan Kanal Seçiciliği 12.5kHz için 62 dB, 25kHz için 70dB olmalıdır.

1.3.3.8.Ses Çıkış Gücü 500mW olmalıdır.

1.3.3.9.Ses Frekans Bozulması %5 den az olmalıdır.

1.3.3.10. Ham ve Artık  –40dB olmalıdır.

1.3.3.11. Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.

1.4.BATARYA

1.4.1.Batarya standart olarak 1300 mah  kapasiteli Lİ-İON yeni teknoloji olmalıdır.

1.5.  KULLANMA  KILAVUZU

1.5.1Telsizde Türkçe kullanma kılavuzu mutlaka bulunmalıdır.