KONVANSİYONEL EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KAPSAM

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLER

1.4.BATARYA

1.1.ŞARTNAME KAPSAMI MALZEME

Sözkunusu teknik şartname konvansiyonel el telsizi ile birlikte Yüksek kapasiteli Lİ-İON bataryalı, anten ve bel klipsi,ve sarj cihazını  ve kullanım kılavuzunu içerir.

1.2.GENEL ÖZELLİKLER

1.2.1. cihazda karısmaları onlemek için QT ve  DQT Ton Kod Susturmaözelligi bulunmalıdır

1.2.2. emsallerine göre daha Yüksek kaliteli ses özelliğine sahip olmalıdır. 8 ohm  da 1W

1.2.3.Düşük basınç , yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, güneş radyasyonu, yağmur, nem, sis, toz, titreşim ve şoka gibi çevre koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.

Cihaz farklı hava kosullarında -20 ve  +60 derecede çalısabilmelidir

1.2.4.Telsizde  düsük yüksek güç secimi tusu bulunmalı ve programlanabılmelıdır.

1.2.5.Telsizin üzerinde en az 16 kanal olmalıdır

1.2.6.telsiz acıldıgında yada kanal degıstırıldıgınde kanal numarasını ve hangi guc modunda ayarlanmıs oldugunu ve batarya seviyesini  seslı olarak bıldırebılmelıdır.

1.2.7.Telsiz de eller serbest wox özelligi bulunmalıdır.

1.2.8.Telsizin bel klipsi saglam  olmalı ve bataryaya değil telsiz ana gövdesine vida ile           takılabilmelidir

1.2.9.Telsizin Bataryası  li-ion  batarya ve 1600 mah yuksek kapasıtelı olmalıdır .

1.2.10.Telsiz de bir adet panik butonu bulunmalı basıldığında siren şeklinde ses çıkarabilmelidir.

1.2.11.Telsizin alıcı hassasiyeti cok ıyı olmalı bu deger ortalama 0.18 mikrowolt civarında olmalıdır.

1.2.12. Telsizde MIL STD 810 C  D  E  F G   Amerikan askerı sağlamlık standartı bulunmalıdır

1.2.13. Telsizde dusuk sarj uyarı özellıgı sesli olarak olmalıdır

1.2.14.Telsiz  400 mhz ile 470 mhz arası frekanslara ayarlanabılmelıdır.

1.2.15.Telsizin dış yan kısmında etiketlik olmalı ve kullanıcı buraya adını yazabilmelidir böylece kullanıcılar arasında telsizlerin karışması önlenmiş olacaktır.

1.2.16.Kanal meşgul ise konuşmayı önleyen Meşgul Kanal Kilitleme özelliği olmalıdır

1.2.17.Telsiz üzerindeki LED vasıtasıyla alma, gönderme, bilgileri, alınabilmelidir.

1.2.18.Telsizin sarj cihazı masaustu hızlı sarj cıhazı olmalıdır

1.2.19.Telsizin bataryası ayreten telsızden ayrı olarakda sarj edılebılmelıdır.

1.2.20.Telsiz bılgısayar aracılıgıyla cok amaclı programlanabılır tuslara sahıp olmalıdır

1.2.21.Telsiz yapısı ıtıbarıyle az arıza verecek sekılde tasarlanmıs olmalıdır,  arıza durumundada yapısı itibariyle kolay onarılabılır olmalıdır.

1.2.22.Telsiz kanalları tarama özellıgıne sahıp olmalıdır öncelıklı taramada yapabılmelıdır

1.2.23.Telsiz ergonomık estetık ve hafif olmalıdır boyu en fazla 105 mm olmalı agırlıgı 230 gr ı gecmemelidir

1.2.24. Telsizin gucu en az 4w olabılmelıdır.

1.2.25. telsiz yetkisiz kişilerce programlanamaması için şifre koruması bulunmalıdır.

1.2.26. yüklenici firma sistemi devreye aldıktan sonra gerekli ayar bakım onarım ve montaj işlerinde personel ve gerekli donanıma sahip olduğunu belgeleyen  İSO 9001: 2015 ve  OHSAS 18001:2007 iş sağlığı ve güvenliği belgelerini belgelemek zorundadır.

1.2.27. cihazın CE belgesi ve BTK sınıf 2 belgesi bulunmalı ve bir kopyası sunulmalıdır.

1.2.28. yüklenici kullanılan röle cihazı varsa kapsama alanını tüm alanda iletişimi sağlayacak şekilde faal tutmalı ve  7/24 sorunsuz çalışabilmelidir.

1.2.29. yüklenici firma montaj ve bakım işlerinde görevlendirilmek üzere enaz 3 teknik  personel bulunduracaktır.

1.2.30. cihazın ptt bas konuş butonu sert plastik malzemeden yapılmış olup zamanla esneklik özelliği kaybolmayacaktır. Lastik malzemeden yapılmış zamanla deforme olan tip olmayacaktır.

1.2.31. ürün garantisi sistemin kabulüne müteakip başlayacak ve süresi üç(3)yıl olacaktır. Bataryalar için garanti süresi 1 yıldır.

1.2.32. yüklenici firma teslim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yedek parça teminini ve bakım onarımını (mücbir sebebler hariç) garanti edecektir.

1.2.33. gerekli görüldüğü taktirde yüklenici firma BTK dan frekans alımı işi için ücretsiz müşavirlik hizmeti verecektir.

1.2.34.yüklenici firma önerdikleri ürünün yetkili distribitörü olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2.35. telsizler ile beraber aynı kutuda 1 adet çengel tip kulaklık mikrofon bulunmalıdır.

1.3.TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.3.1.Genel özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.1.1.Çalışma şekli Simplex  ve/veya Yarı Duplex olmalıdır.

1.3.1.2.Frekans bandı (400-470), mHz olmalıdır.

1.3.1.3.Kanal aralığı 12.5kHz, ve   25kHz olmalıdır.

1.3.1.4.Çalışma Sistemi Konvansiyonel olmalıdır.

1.3.1.5.Frekans Ayarı Sentezörlü olmalıdır.

1.3.1.6 Kanal Sayısı minimum 16 olmalıdır.

1.3.1.7.Güç Kaynağı yüksek kapasite Lİ-İON batarya  olmalıdır.

1.3.1.8.Çalışma Sıcaklığı  -20(C ile  +60(C aralığı olmalıdır.

1.3.1.9.Anten Empedansı 50 ( (elli ohm) olmalıdır.

1.3.1.10.Nominal Çalışma gerilimi  7.5 V olmalıdır.

1.3.2.Verici teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.2.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.2.2.Frekans bandı (400-470), mHz olmalıdır.

1.3.2.3.Kanal Aralığı 12,5/ 25 kHz olmalıdır.

1.3.2.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C arasında   (2.5ppm olmalıdır.

1.3.2.5.Maximum Frekans Sapması 12,5kHz’de (2.5kHz, 25kHz’ de (5kHz olmalıdır.

1.3.2.6.FM Ham ve Artık Gürültüsü –45dB olmalıdır.

1.3.2.7.Çıkış gücü (400-470)mHz için en az 4W olmalıdır.

1.3.2.8.İstenmeyen Yayın Gücü –40dBm veya daha düşük olmalıdır.

1.3.2.9. Yan Kanal Gücü 12.5kHz için -65 dB, 25kHz için -70dB olmalıdır.

1.3.2.10.Ses Frekans bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.2.11.yayın tıpı genıs 16K0FE  Dar 8K50F3E  olmalıdır

1.3.3.Alıcı Teknik Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1.3.3.1.UHF bandında çalışabilmelidir.

1.3.3.2.Frekans bandı (400-470), mHz olmalıdır.

1.3.3.3.Kanal Aralığı 12,5/  25 kHz olmalıdır.

1.3.3.4.Frekans Kararlılığı -20(C ile  +60(C  de  (2.5ppm olmalıdır.

1.3.3.5.Duyarlık 12dB SINAD için 0.18(V olmalıdır.

1.3.3.6.İstenmeyen Yayın Bastırması 70dB olmalıdır.

1.3.3.7.Yan Kanal Seçiciliği 12.5kHz için 65 dB, 25kHz için 70dB olmalıdır.

1.3.3.8.Ses Çıkış Gücü 1W olmalıdır.

1.3.3.9.Ses Frekans Bozulması %5 den az  olmalıdır.

1.3.3.10. Ham ve Artık  –45dB olmalıdır.

1.3.3.11. Ses Frekans Tepkesi (300-3000 Hz) için +1 ile –3 dB arasında olmalıdır.

1.4.BATARYA

1.4.1.Bataryalar standart olarak yüksek kapasiteli 1600 mah Lİ - İON  batarya olmalıdır.